投标人资质要求

一、投标资质要求

1、供应商提供的汽车专业考试软件须为湖北省中等职业学校汽车维修类技能大赛指定理论考核软件（提供大赛组委会颁发的荣誉证书及相关资料）；

2、为证明软件为原始所得及实用性，软件开发商须获得由中国汽车维修行业协会颁发的“中国汽车维修服务资源库研发中心” 授权证书（提供相关授权证书）；

3、软件开发商须参与过教育部汽车专业资源共享共建项目，提供相应证明；

4、是代理商的须要提供软件开发商的授权书及（上述要求的）软件开发商资质证书。

## 景格虚拟实训中心产品参数：

| 名称 | 型号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 景格汽车故障诊断实训软件V1.0 | 网络版 （景格） | 采用先进的计算机虚拟技术，模拟汽车故障诊断及故障诊断操作过程。教师使用本软件可以进行故障诊断实训示范课，学生使用本软件可以进行故障诊断实训工艺课。具备故障诊断实训示范、练习和考核三大功能。故障诊断实训示范通过选择指定的故障点进行实训；障诊断实训练习通过选择故障症状并随机产生故障点进行实训。 * 提供与软件相配套的实训指导教程，至少包含40个实训项目。 * 配备人民交通出版社出版的全国中职汽修技能大赛指导丛书。 提供市场上某款典型轿车常用的故障诊断实训项目30多个，常见故障点90多个（电路故障点80多个、机械故障点10多个），一个实训项目包含多个故障点。其中故障点涵盖曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、进气温度传感器、空气流量计、加速踏板位置传感器、喷油控制电路、点火控制电路、VVT-i控制电路，1-4号喷油器等。 故障设置模式灵活，每次可设置“1个故障码+1个故障点”，或者“1个故障码+多个故障点”，或者“多个故障码+多个故障点”。 可实现读取的故障码覆盖: 电控发动机模 块的故障码包括P0351、P0352、P0352、P0353、P0443、P0102、P0103、P0122 、P0123、P0222、P0223、P2102 P2103、P2122、P2123、P2127、P2128、P0010、P0013、P2195、P2196、P0131、P0132、P0130、P0136、P0037、P0335、P0367、P0342、P0343、P0368、P0118、P0113、P0112和P0038等故障码读取功能； 完整的故障诊断实训车间场景，包含某款轿车、举升机、常用工具、零件车、维修资料和常用检测设备。 实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转以及场景缩放功能，可实时通过鼠标与场景进行交互操作，例如打开/关闭车门、打开/关闭引擎盖、放置/移开车轮档块和举升垫块等。 能够按照汽车故障诊断标准流程进行操作，包含记录铭牌信息、安装三件套、安装翼子板布、工具仪器准备、安装车轮档块、安装举升垫块、举升机操作、检查机油、检查冷却液、连接诊断仪器、读取故障码、读取定格数据、读取动态数据、确认故障症状、波形检测、元件测量及安装状态检查、电路测量、故障点确认和排除、尾气测量等。 具有对实训过程中所有操作的记录功能，能够自动记录或选择记录，对于违规操作进行自动记录，其它操作由用户选择记录。实训过程中随时可以对记录进行查看。 举升机操作功能，通过对举升机UP和DOWN的操作可以控制车辆的举升状态，能够切换入汽车底盘的视觉角度并进行相关的操作。 多种故障诊断检测设备，包含万用表、示波器、丰田原厂诊断仪IT2、K600诊断仪、废气分析仪、燃油压力表、气缸压力表、真空表等10多种检测设备。万用表能够进行直流电压、电阻和导通性检测。示波器能够检测发动机各种信号波形。故障诊断仪能够读取故障码、清除故障码、读取动态数据流、读取定格数据流和主动测试。 多种故障诊断检测方法，除了能够使用万用表、示波器和诊断仪进行检测以外，还可以进行电器元件连接器松动检查、燃油压力检测、进气歧管真空检测、气缸压力检测等。 工具箱中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子等。能够从工具箱中选择基本工具置于常用工具中，在常用工具中能够进行工具的组合与拆除。使用工具能够拆卸或安装零部件。 提供汽车故障诊断过程中标准的零部件拆装规范，用户可以从场景中使用正确工具对相应零部件进行拆装。拆卸的零部件可以放置于零件车中指定位置，也可以从零件车中取出零件进行安装操作。 可以根据用户在实训场景中对汽车的操作，包含点火开关操作、加速踏板操作、制动踏板操作、自动变速器换档杆操作等，并实时反应出车辆基本状况、故障现象和故障数据。根据车辆不同状况，软件可以模拟各种声音，包含发动机起动、怠速运转、加速等声音，还可模拟汽车故障时的声音。 标准的电器元件检测工艺，软件中采用对电器元件连接器端子引线的方法进行检测，不采用大头针扎线的方法，培养学员操作的规范性。 详细的故障诊断实训报告，故障诊断实训报告能够显示故障诊断实训整个过程的记录项目，包含前期准备、安全检查、仪器连接、故障码检查、读取动态数据、目视检查、确认故障症状、元件测量及安装状态检查、电路检查、故障点确认和排除、尾气测量和文明安全作业12个记录项目。故障诊断实训报告供故障诊断过程查看，并可打印输出，供实训教师查看和评估。 强大的维修资料功能，软件提供各种汽车维修资料在故障诊断教学和实训过程中使用，包含各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料播放器可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。维修资料查看界面可以缩小和还原，保持状态，方便用户使用。 仪表板能够显示各种指示灯状态、发动机转速、车速等。指示灯状态包括功能故障指示灯状态、制动系统警告灯状态、座位安全扣带指示状态、充电系统警告灯状态、防抱死制动系统警告灯状态、车门打开警告灯状态、发动机冷却液温度指示灯状态等。 各种环境参数设置功能，包含环境温度、大气压力、机油液位、发动机冷却液液位、蓄电池电压等参数。 网络版具有汽车故障诊断考核功能，通过考核设置模块可以对不同学生设置不同故障点，也可以随机设置故障点。故障诊断实训考核记录保存于数据库，供教师查询和评估。 后台管理功能，网络版具有后台管理功能，包含学生信息管理、实训考核设置、实训记录管理和维修资料管理。 网络版软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。 * 为证明该软件为原始所得，投标时必须提供该《汽车故障诊断虚拟实训软件》著作权登记证书。 带*必须满足并现场演示 | 赠送单机版 |
| 景格汽车发动机拆装实训软件V2.0 | 网络版 （景格） | 采用先进计算机虚拟技术，模拟汽车总成的拆装操作过程。教师使用本软件可以进行拆装实训示范课，学生使用本软件可以进行拆装实训工艺课。 * 提供丰田8Ａ发动机拆装实训项目，主要实训项目包含曲轴拆装实训、凸轮轴拆装实训、气缸盖拆装实训、活塞拆装实训和发动机总成拆装实训。 真实的拆装实训车间场景，包含总成拆装台架、工具车、零件车、超声波零件清洗机和维修手册。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转，可实时通过鼠标与场景进行交互操作。对总成拆装台架可以进行360度沿曲轴轴线方向任意翻转。 可按照维修手册上的标准拆装流程进行操作，包括零部件拆卸与安装、工具选择与使用、工艺处理和零部件测量。 提供规范的拆装工艺操作，包含螺栓拆装顺序、螺栓安装扭矩、零部件润滑等。可以进行8A发动机零部件的3D展示，具有放大、缩小和任意角度旋转的功能。鼠标移动到零部件上时提示零部件基本信息，包括零部件名称、规格等信息。 提供常用工具栏和工具车功能，用户可以根据需要来定制常用工具栏中的工具。工具车中的工具包含各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子、专用工具等，在工具车中可以进行工具的组合和拆卸。并提供扭力扳手调整功能，可以设置扭力扳手的扭矩。 * 具有对拆卸后的零部件进行测量功能，测量项目包含凸轮轴轴颈失圆度、凸轮轴桃尖高度、凸轮轴轴颈、凸轮轴轴颈油隙、凸轮轴止推间隙、凸轮轴齿轮啮合间隙、曲轴形位误差检验、气缸体磨损检验等。 软件提供超声波清洗机操作功能，可以放置一个或多个零部件进入清洗机，操作清洗机的面板对零件进行清洗。 具有对实训过程中操作记录的功能，包含违规操作的记录、工具使用是否正确的记录、拆装顺序是否正确的记录和工艺处理记录。实训过程中可以随时对操作记录进行查看。拆装实训报告能够显示拆装实训整个过程的记录，可打印输出，供实训教师查看和评估。 软件提供各种汽车维修资料在拆装教学和实训过程中使用，能够集成各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料模块可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。维修资料查看界面可以缩小并保持状态，方便用户连续使用。 网络版具有汽车拆装考核功能，通过考核设置模块可以对不同学生设置不同的拆装实训项目。拆装实训考核记录保存于数据库中，供教师从后台管理模块查看和评估。网络版具有后台管理功能，包含学生信息管理、实训任考核设置和实训记录管理。 网络版软件采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。网络版软件可以多人同时进行拆装实训，实训报告自动记录。 (13)* 配备人民交通出版社出版的全国中职汽修技能大赛指导丛书。 该软件*部份必须满足提供现场演示,否则视为实质性不满足要求 | 赠送单机版 |
| 景格汽车二级维护虚拟实训软件V2.0 | 网络版 （景格） | 采用先进计算机虚拟技术，模拟汽车二级维护的操作过程。教师使用本软件可以进行汽车维护实训示范课，学生使用本软件可以进行汽车维护实训工艺课。 （2）维护工作前，必须能就机油尺、制动总泵储液罐、自动传动桥液标尺、冷却液管路、喷洗器储液罐、散热器储液 罐、空调制冷剂观察窗、传动带、蓄电池进行检查。 （3）* 软件必须内置与丰田技术人员操作规范相一致的192项维护作业表。 （4）* 软件必须内置全国技能大赛比赛项目中应用的机油壶、钢针、肥皂水、冲击扳手、深度尺、游标卡尺、轮胎气表、定扭扳手、扭力扳手等设备，其中就定扭扳手、钢针、冲击扳手等项目进行现场展示。 实训内容包含一款车型二级维护的200多个作业项目，主要的作业项目有检查冷却液、润滑油、制动液、电解液等工作液液面位置；更换润滑油及机油滤清器；检查和调整发动机状况；更换空气滤清器、火花塞和点火系高压线；检查轮胎和制动系管路等。 真实的汽车维护实训车间场景，包含轿车、举升机、工具车、零件车和资料。实训车间场景采用3D实时渲染技术，可实现场景内360度旋转，可实时通过鼠标与场景进行交互操作，例如打开/关闭车门、打开/关闭引擎盖、放置/移开车轮档块和举升垫块等。 可按照“丰田技术员标准”进行操作，强调规范的维护作业流程。 提供常用工具和工具车功能，可根据需要来定制常用工具。常用工具配置各种型号的套筒、扳手、扭力扳手、专用钳子等，在工具车中可以进行工具组合和拆卸。 具有对实训过程中操作记录的功能，如违规操作的记录、拆装顺序的记录、工具使用的记录、工艺处理的记录等，实训过程中可随时对操作记录进行查看。 详细的维护实训报告，维护实训报告能够显示维护实训整个过程的记录并给出成绩，维护实训报告供维护过程查看，并可打印输出，供实训教师查看和评估。 软件提供各种汽车维修资料在维护教学和实训过程中使用，能够集成各种零部件结构与原理资料、教学教案、维修手册等，用户可以自己定义维修资料及教案。维修资料播放器可以打开多种类型的资料文件，包含PPT、PDF、WORD、EXCEL、FLASH、C3D文件等。维修资料查看界面可以缩小并保持状态，方便用户连续使用。 网络版具有汽车维护实训考核的功能，通过实训考核设置模块可以对不同学生设置不同的维护实训作业项目，也可以随机设置维护实训作业项目。并具有后台管理功能，包含学生信息管理、实训任考核设置和实训记录管理。 网络版采用C/S结构，网络只传输系统数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响软件运行时性能。网络版软件可以多人同时进行维护实训，实训报告自动记录。 (11)* 配备人民交通出版社出版的全国中职汽修技能大赛指导丛书。 该软件*部份必须满足提供现场演示,否则视为实质性不满足要求 | 赠送单机版 |
| 景格汽车检测与诊断设备教学软件 | 网络版 （景格） | 1. 模块组成 软件涉及的检测诊断设备含故障诊断仪、四轮定位仪、冷媒回收仪、发动机综合分析仪、数字万用表等仪器。 2. 技术要求 （1） 软件采用C/S架构，网络只传输数据，确保客户端软件运行时良好性能。 （2） 提供故障诊断仪、四轮定位仪、冷媒回收仪、发动机综合分析仪、数字万用表等仪器使用的教学功能。 （3） 能模拟真实设备厂方操作说明书的规定，快速掌握设备的使用。 （4） 提供使用演示和任务驱动两种形式。 （5） 为了让专业教师备课及使用的方便，需提供软件使用手册和单机版软件供教师离线使用。 | 赠送单机版 |
| 景格汽车专业考试软件系统V2.0 | 网络版 （景格） | 技术要求： 1软件基于Microsoft .net Framework技术，采用C/S架构，网络只传输数据，确保客户端软件运行时良好性能，不会因为网络流量而影响运行性能。 采用不可逆的加密技术，对题库和考生信息、考试信息、考试成绩等进行加密，确保考试的公平和公正。 * 系统能够实现汽车专业的无纸化、网络化、自动化的考试，至少集成1000道汽车专业常见题目，包含发动机、底盘、电气、钣金、喷漆等模块题目。 支持题库分级管理，最多可定义5级，分类，可创建和删除；支持从题库、知识点、难度、题型等不同参数中设置出题策略，支持考试有效时间安排、考试倒计时等功能；支持考试成绩保密、答卷保密、防舞弊等安全设定； 支持ABCD卷功能，试卷内试题的快速浏览，不满意的试题可以自动换题或手工换题，可以输出试卷到WORD，生成标准的试卷和答卷。 通过EXCEL模板创建试题，并批量快速导入到题库中，提供错误自动识别功能；试题可以综合查询并批量导出到EXCEL文件中。 * 软件为2010年国家高职比赛指定理论考核软件。（投标时提供2010年“全国职业院校技能大赛”高职组赛事合作企业证明资料） * 软件为2011年、2012年湖北省中等职业学校汽车维修类技能大赛指定理论考核软件。 （投标时提供2011、2012年湖北省汽车技能大赛赛事冠名合作照片等证明资料） 功能要求： 报名功能，可批量导入考生信息，也可以手动输入。 题目管理功能，添加题目，可以批量自动导入添加，也可以手动添加。 题目类型支持单选题、多选题，支持图片题、视频题、动画题等。 添加试卷，可设置试卷的难度等级、题套数量，可按照知识点设置考试题目数量、题型、分数等参数； 修改试卷，换题、删题、加题、试卷预览、打印输出； 试卷审核，支持试卷内题目的查看功能。 创建考试，包括考试有效日期、考试时间、考试人员、考场、试卷、题干是否随机、选项是否随机；修改考试，包括考试有效日期、考试时间、考试人员、考场、试卷、题干是否随机、选项是否随机；考试查询，能够查询哪些考生已考过、哪些未考、考试成绩怎样等。 执行考试，考生登录，输入准考证号；考生信息确认；考试列表，显示该考生未进行的考试；选择考试，显示考试说明，考试时间、考试规则等考试须知；答题是通过鼠标点击选项进行的。 交卷，需要验证码，防止误操作。 可进行成绩发布，单个考生成绩查询，或批量考生成绩查询，可按照考生、班级、时间段、成绩、考试等进行查询。 可以按照考试、考生和考题进行考试统计。 防作弊功能，屏幕锁定，键盘热键锁定；每个考生的题目显示顺序和选项的显示顺序都可以随机，防止相邻座位的人作弊。 断电续考功能，断电、或网络中断、或加密狗找不到，都会导致考试中断，系统需具备考试中断解决办法。 带“*__”的为必须要满足的条款。 |  |

以上软件带* 号必须现场演示并满足技术要求