## 声控灯的安装与调试工作页

目前，声控灯已经广泛应用在居民楼、教学楼的楼道中，它给我们的生活带来了很多方便。现在学校的某楼道需要安装30个声控灯，而学校暂时没有成品的声控灯，学校采购了一批散件，需要用这些散件组装声控灯。

经电气系研究决定任务下达至电工电子实训室，要求我们在1周时间完成30个声控灯的制作。

通过本学习任务的学习，学生应该：

1、能明确声控灯加工生产任务单要求（工时、加工数量和制作要求等）。

2、能根据要求设计声控灯电路原理图。

3、能按照电路原理图绘制并生成PCB版图，制作出印制电路板。

4、能检查印制板的正确、准确性。

5、能根据原理图选择元器件并进行检测。

6、能对所选的元器件进行处理，为下一步焊接做准备。

7、能正确安装元器件。

8、能合理、准确的焊接电路，避免错焊、漏焊、虚焊。

9、能进行调试电路。

10、能进行自检、互检，判断所制作的声控灯是否符合要求，填写检验报告，并进行简单的成本分析。

11、能按照实训工厂的规定填写交接班记录。

12、能按照国家相关环保规定和工厂要求，进行安全文明生产。

30课时

该任务属于“电子产品的安装与调试”中后期学习任务，学生从本任务中学习认识电路图，设计、绘制电路图，并进行安装与调试电路。前面的学习任务已进行“仪器仪表的使用”、“焊接工艺”、“简单电路的制作”等内容的学习。根据“电子产品的安装与调试”一体化课程学习目标的课标要求，本学习任务主要提高学生以下几个方面的能力，以实现综合职业能力的培养：

1、能根据任务要求，制定工作计划。

2、能看懂典型的功能性单元电路，能根据原理图选择适合的元器件及参数，进行电路装配测试和调试；

3、能根据实际功能要求，选择适合的电路并制作实现；

4、能用常见仪器仪表和相关专业软件分析测试电路，判断电路性能；

5、能初步具备电子电路CAD基本知识，设计简单应用电路；

本任务培养学生对电子电路的综合应用能力，树立强烈的专业意识，形成良好的团体合作意识和团队精神。

教学活动1：接受任务，资讯分析，制定计划（2课时）。

教学活动2：实施计划（8课时）。

教学活动3：声控灯电路的安装与调试（16课时）。

教学活动4：产品展示以及工作总结（4课时）。

活动一：声控灯制作的工作任务及要求

1、能在教师的指导下，解读声控灯制作的工作任务要求。

2、能提出自己的建议和意见。

3、能派代表展示说明各小组对任务的理解以及难点问题分析。

2课时

1、收集信息：

楼道中的灯泡有几种控制方式？开关控制的还是声音控制的？

为了提倡节约用电，楼道里的灯泡一般亮多长时间？

时间的控制方式有几种?

2、安全提示：

妥善保管任务书、电子元件手册、万用表、电烙铁等工具及交接班记录等。

3、根据分析，安排工作进度：

| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 完成内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

完成制作声控灯的相关要求解读。

每组推荐1名代表，派代表说明对任务书的理解并展示讨论结果。填写活动评价表。如下：

任务              活动              组别

| 项目 | 自我评价 | 小组评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10～8 | 7～6 | 5～1 | 10～8 | 7～6 | 5～1 | 10～8 | 7～6 | 5～1 |
| 收集信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴趣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务明确程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查方法与效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习主动性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担工作表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工作表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协作精神 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵守纪律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间观念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评 |  |

活动二：声控灯电路的设计，绘制电路图，制作印制电路板

1、能在教师的指导下，设计各单元电路，最后进行汇总电路图。

2、能用Protel DXP软件绘制电路图，并生成PCB版图。

3、制作出印制电路板。

8课时

1、收集信息：

怎么设计电路图？有什么技巧？

绘制电路图的方法有几种？

怎么摆放元器件？有什么原则？

连接元器件的方法有几种？

2、安全小提示：

遵守计算机机房安全操作要求。

3、根据小组成员特点完成下表：

| 小组成员名单 | 成员特点 | 小组中的分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

4、根据分析，安排工作进度：

| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 完成内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

在小组合作下，完成电路图的绘制，排版及制作印制电路板。

每组推荐1名代表，对完成的绘图、制版进行说明和展示，填写活动评价表。

任务              活动              组别

| 项目 | 自我评价 | 小组评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10～8 | 7～6 | 5～1 | 10～8 | 7～6 | 5～1 | 10～8 | 7～6 | 5～1 |
| 收集信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴趣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务明确程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查方法与效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习主动性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担工作表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工作表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协作精神 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵守纪律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间观念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评 |  |

活动三：声控灯电路的安装与调试

1、能识别与检测电路图中所用的电子元器件。

2、能选择合适的电烙铁、工具、仪器仪表。

3、能正确安装电路，并进行调试，如有故障，能进行故障检修。

16课时

1、收集信息：

怎么识别与检测电子元器件？

怎么选择合适的电烙铁、焊料及助焊剂等？

怎么安装电路？有什么原则（安装顺序等）？

调试电路时，按什么样的步骤进行调试？

2、安全小提示：

遵守电子实训室的安全操作要求。

3、根据小组成员特点完成下表：

| 小组成员名单 | 成员特点 | 小组中的分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

4、根据分析，安排工作进度：

| 序号 | 开始时间 | 结束时间 | 完成内容 | 工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

在小组合作及自己独立工作的情况下，完成电路的安装与调试工作。

每组推荐1名代表，对完成的安装、调试进行说明和展示，填写活动评价表。

任务              活动              组别

| 项目 | 自我评价 | 小组评价 | 教师评价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10～8 | 7～6 | 5～1 | 10～8 | 7～6 | 5～1 | 10～8 | 7～6 | 5～1 |
| 收集信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴趣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务明确程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查方法与效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习主动性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担工作表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工作表现 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协作精神 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵守纪律 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间观念 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评 |  |

活动四：产品展示以及工作总结

1、能采用多种形式进行成果展示，并说出自己产品的优缺点，进行自评分，然后各小组之间进行互评分，最后教师作总结点评。

2、能正确规范撰写总结。

3、保持工作场所的整洁

4课时

引导学生积极展示成果并提出优缺点，正确填写评价表

活动中采取活动评价，任务结束后对活动成果进行展示，采用小组自评、小组互评、教师评价三种结合的发展性评价体系。

1、展示评价：

把个人制作好的电路板先进行分组展示，再由小组推荐代表作必要的介绍。填写活动过程评价自评表、活动过程评价互评表。

2、教师对展示的作品分别作评价：

工具材料清单、绘图结果、安装与调试的结果、活动过程评价自评表、活动过程评价互评表填写活动过程教师评价量表。

活动过程评价自评表

班级：           姓名：             学号：            年   月   日

| 评价项目及标准 | 配分 | 等级评定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 操作 技能 | 1、正确的熟练的解读任务书、填写工作页 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2、熟悉电子实训实验台的操作方法。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 3、熟练使用万用表、示波器等仪器仪表。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 4、熟练使用电烙铁等工具。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 5、能熟练绘制电路图并制版。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 6、能熟练安装电路并能正确进行调试。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 7、掌握充放电时间的计算方法。 | 10 |  |  |  |  |
| 实习 过程 | 1、安全操作情况。 2、平时实习的出勤情况。 3、每天的练习情况。 4、每天考核的操作技能。 5、每天对实验台卫生清洁、工具的整理保管及实习场所卫生清扫情况。 | 20 |  |  |  |  |
| 情感 态度 | 1、师生的互动。 2、良好的工作习惯。 3、组员之间的交流、合作。 4、动手操作能力的兴趣、态度与主动积极性。 | 10 |  |  |  |  |
| 合 计 | 100 |  |
| 简要 评述 |  |  |  |

等级评定：A：优（10）   B：好（8）    C：一般（6）   D：有待提高（4）

活动过程评价互评表

班级：            姓名：             学号：            年   月   日

| 评价项目及标准 | 配分 | 等级评定 |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 操作 技能 | 1、正确的熟练的解读任务书、填写工作页 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2、熟悉电子实训实验台的操作方法。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 3、熟练使用万用表、示波器等仪器仪表。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 4、熟练使用电烙铁等工具。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 5、能熟练绘制电路图并制版。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 6、能熟练安装电路并能正确进行调试。 | 10 |  |  |  |  |
|  | 7、掌握充放电时间的计算方法。 | 10 |  |  |  |  |
| 实习 过程 | 1、安全操作情况。 2、平时实习的出勤情况。 3、每天的练习完成质量。 4、每天考核的操作技能。 5、每天对实习岗位卫生清洁、工具的整理保管及实习场所卫生清扫情况。 | 20 |  |  |  |  |
| 情感 态度 | 1、师生的互动。 2、良好的工作习惯。 3、组员的交流、合作。 4、实践动手操作的兴趣、态度与主动积极性。 | 10 |  |  |  |  |
| 合 计 | 100 |  |
| 简要 评述 |  |  |  |

等级评定：A：优（10）   B：好（8）    C：一般（6）   D：有待提高（4）

活动过程教师评价表

| 班级 |  | 姓名 |  | 学号 |  | 日期 | 月 日 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教 师 评 价 | 劳保 用品 | 严格按《实习守则》要求穿戴好工作服、工作帽。 | 3 |  |
|  | 平时表现 | 1、实习期间出勤情况。 2、遵守实习纪律情况。 3、平时技能操作练习情况。 4、每天的实训任务完成情况。 5、良好的劳动习惯，实习岗位卫生情况。 | 10 |  |
|  | 综合专业技能水平 | 基 本 知 识 | 1、掌握仪器仪表的使用方法。 2、充放电时间的计算。 3、光敏电阻、稳压二极管、驻极体话筒的作用 4、CD4011与非门的使用方法 | 8 |  |
|  |  | 操 作 技 能 | 1、万用表、示波器的使用 2、绘制电路图 3、元器件的识别与检测 4、安装、调试电路 | 30 |  |
|  |  | 工具 使用 | 1、实验台、电烙铁等工具使用正确及懂得维护保养。 2、熟练操作实习设备。 | 5 |  |
|  | 态度 | 1、教师的互动，团队合作。 2、组员的交流、合作。 3、实践动手操作的兴趣、态度、主动积极性。 | 15 |  |
|  | 资源 | 节约实习消耗用品、合理使用材料。 | 3 |  |
|  | 安全文明生产 | 1、遵守实习场所纪律，听从实习指导教师指挥。 2、掌握安全操作规程和消防、灭火的安全知识。 3、严格遵守安全操作规程、实训中心的各项规章制度和实习纪律。 4、按国家有关法规，发生重大事故者，取消实习资格，并且实习成绩为零分。 | 10 |  |
| 自 评 | 综合 评价 | 1、组织纪律性，遵守实习场所纪律及有关规定。 2、良好的劳动习惯，实习岗位整洁。 3、实习中个人的发展和进步情况。 4、专业基础知识与专业操作技能的掌握情况。 | 8 |  |
| 互 评 | 综合 评价 | 1、组织纪律性，遵守实习场所纪律及有关规定。 2、良好的劳动习惯，实习岗位整洁。 3、实习中个人的发展和进步情况。 4、专业基础知识与专业操作技能的掌握情况。 | 8 |  |
| 合 计 | 100 |  |

# Text boxes

工作任务描述

任务计划

学习目标

建议课时

学习任务描述

任务流程

学习目标

建议课时学习目标

学习引导

活动成果

活动评价

学习目标

建议课时学习目标

学习引导

活动成果

活动评价

学习目标

建议课时学习目标

学习引导

活动成果

活动评价

学习目标

建议课时学习目标

学习引导

综合评价