2007-2008第一学期《电视机维修》期末补考试卷

（适用班级0620-0624）

一填空：（20分）

- 电视机出现水平一条亮线为       故障

- 电视机出现“三无”为       故障。

- 判断元器件是否损伤，最直观、最可靠的方法是

- 判断故障的大概部位，首先应排除       因素，       因素引起的故障

- 电视机伴音通道发生故障，会出现       。

- 电视机检修常用的工具有       、       两大类。

- 常用的万用表分为       和       两大类。

- 电视机整机调试时还可能出现故障，原因主要是       和      故障。

- 黑白电视机稳压电源大多属串联型稳压电源，它又可分             型和          型。

- 电源电路的常用检测方法有       、       、       和线路分割法。

- 行输出波的负载电路主要包括       、       、       S形校正电容及接插件。

- 光栅故障的常用检查方法有       、       、       等。

- 显像管屏幕的宽高比例一般为       ，也有少数为       。

- 黑白显像管的灯管电压为       伏左右，阳极高压为       伏左右。

- 直观检测法就是用我们的       、       、      、      对电视机外表检测

- 电压检测法，是最常用的方法它可以判       和       法两种。

- 电流检查法，可分为       法和       法两种。

- 温度检查法也可分为       、       和       三种方法。

- 对比检查法就是将待修的       与同型号       各种参数对比。

- 电视机烧交流保险管时，主要检查       和       两部分。

二、判断：（15分）

（  ）1、学习修理电视机必须熟练掌握电视机检修的基本理论知识。

（  ）2、 关键点检查法有关键电压检查法和关键电流检查法两种。

（  ）3 、电视机屏幕呈现一条水平亮线，故障可能在行偏转线圈。

（  ）4、 电视机有光栅，无图象、无声音，故障为行AFC电路。

（  ）5、 行回授型稳压电源比普通报输出型稳压电源性能好。

（  ）6、电视机的屏幕上无光栅，一定是显像管坏了。

（  ）7、电视机既无光栅，又无伴音，说明光栅电路与信号通道均不正常。

（  ）8、显像管阳极电压的高低对电视机的光栅有影响。

（  ）9、行振荡电路的故障往往是停振，从而引起无光栅。

（  ）10、电视机屏幕无光栅，一定是行输出电路的原因。

（  ）11、检查黑白电视机阻极电压高低，可以用高压打火的方法判断。

（  ）12、屏幕出现垂直一条亮线，与行输出变压器<高压包>没有关系。

（  ）13、行偏转线圈断线或接触不良时，产生垂直一条亮线可能性最大。

（  ）14、屏幕出现水平一条亮线，一定是场偏转线圈断路故障。

(   ) 15、屏幕出现水平一条亮线，不可能是场振荡电路有故障。

三、选择：（30分）

1、测量电视机的通道频率特性应使用（   ）

A、场强仪           B、示波器          C、扫频仪

2、用万用表测量电视机直流时，转换开关应选择（     ）位置。

A、Ω            B、V                C、A

3、开机后无光栅、无伴音，可能引起故障的电路是（     ）。

A、通道电路       B、扫描电路         C、电源电路

4、行推动管集电极电压的正常值应为（    ）。

A、6V    B、9V    C、12V

5、场震荡电路中电容失效时，故障现象是（     ）。

A、一条水平亮线      B、一条垂直亮线      C、场幅缩小

6、黑白显像管的加速故电压为(  )左右。

A、50V       B100V      C150V

7电视机串联稳压电源整流滤波电压为（    ）左右。

A、12V      B15V          C18V

8、黑白电视机行输出自举升压的电压为（   ）.

A、12~15V     B、18~20V      C、25~27V

9、检查黑白电视机的阻极电压高低，可以用（ ）判断。

A、普通万用表测电压  B、高压打火机   C、电容放电法

10、显像管内部打火的主要原因是（　　）

Ａ、电源电压偏高　　Ｂ、显像管老化　　Ｃ、绝缘变差

11、电视电源整流管后的电能电容器作用是（　　）

Ａ、滤波　　Ｂ、耦合　　　　Ｃ、抗干扰

12、电视机电源调整管的集电极与发射极间连接电阻作用是（　　）

Ａ、限流　　Ｂ、分流　　　Ｃ、降压

13、黑白电视机显像管灯丝的供电电压为（　　）

Ａ、６Ｖ　　Ｂ、９Ｖ　　Ｃ、１２Ｖ

14、串联是稳压电源取择电阻中点电压应为（　　）

Ａ、大于１２Ｖ　Ｂ、等于１２Ｖ　　Ｃ、小于１２Ｖ

15、行输出管集电极电压只有１２Ｖ的原因是（　　）

Ａ、行输出受击穿　Ｂ、阻尼二极管击穿　Ｃ、升压二极管击穿

四、简答：（20分）

- 造成电视机光、图、声三个方面不正常的主要因素是什么？（10分）

- 电视机故障检测 常用的方法有那些？（5分）

- 电视机维修的工具和仪表有那些？（5分）

五、 说明：（15分）

1、	电视机在检修后应注意的主要事项。

2、	请分析电视机扭曲是由哪些原因造成的。

3、	试说明显像管在使用前的检测步骤。