2007-2008第一学期《数字电路》期末补考试卷

（适用班级0605）

- 填空题：（20分）

1、               是一种自激振荡电路，也称为无稳态触发器。

2、能将数字量转换为摸似量的电路称为

3、         是分析和设计数字电路的基本数学工具。

4、电子电路的信号中，幅度随时间连续变化的信号称为      摸似信号。

5、数字电路中，如果采用正逻辑，那么“I”就表示        电平。

6、十进制数2对应的二进制数为          。

7、异或运算的反称为           运算。

8、组合电路中的竞争冒险，主要是由     电路的延时作用产生的。

9、能实现译码功能的组合逻辑电路称为         。

10、能够将一个数据根据需要传送到多个输出端的电路称谓               。

11、在CP=1期间，若同步触发器的输入信号发生多次变化时，其输出状态也会相应产生多次变化，这种现象称为触发器的           。

12、              主要由存储电力和组合逻辑电路两部分组成。

13、用来记忆和统计输入CP脉冲个数的电路，称作         。

14、           是指在每个循环周期内，在时间上按一定先后顺序排列的脉冲信号。

15、二变量函数共有       个最小项。

16、数字电路是数字电子技术的核心，是计算机和数字通信用的

基础。

17、十进制数的运算方法是         ，而二进制数是         。

18、TTL与非门导通和截止两种状态的转换过程中，会出现瞬间大电流称为          。

19、画卡诺图时，图中变量取值是按照        顺序排列的。

20、时钟简称时钟，用        表示。

二、选择题：（20分）

1、在8421码中，1001相当的十进制数是（    ）。

A 、6    B、 13    C、 9     D、 8

2、Ibs表示三极管工作在下列（    ）状态的基极电流。

A、 饱和区    B、 放大区    C、 截止区    D 、反向区

3、画卡诺图时,图中变量的取值是按照    顺序排列的(     )。

A、 循环码  B、二进制数递增顺序  C 、编码   D、 译码

4、二进制数的运算特点是(    )。

A、 逢二进一   B 、逢十进一   C、逢八进一  D、逢十六进一

5、下列(    )十六进制熟表示不正确。

A、 1001   B、 999    C、 G12    D、 F4

6、异或运算定义是(    )。

A、 Y=AB+		B、Y=		C、Y=A+C		D、Y=AB

7、移位寄存器的(  )是指寄存器中存储的代码能在移位时钟信号的作用下依次左移和右移。

A、 移位功能    B、 逻辑功能    C、 错位    D、 反馈功能

8、实现或逻辑关系的电路称为（    ）。

A、 与门电路   B、 或门电路   C、 非门电路  D、 复合门电

9、主从JK触发器的特性方程为（    ）。

A、Q=S+Q	B、Q=J+Q		C、Q=D		D、Q=

10、逻辑代数的运算中，Y=A·B表示的是（    ）运算。

A、与    B、或   C、非   D、异或

三、判断题：（10分）

- 二进制数之间也可以进行加减，乘除运算，这种运算称为逻辑运算（  ）。

- 电子电路中的信号分为两类，一类是摸似信号，一类为数字信息（  ）。

- 用低电平对应“1”，高电平对应“0”的关系称为负逻辑关系（  ）。

- 逻辑函数通常有五种表达方法即真值表、卡诺图、逻辑表达式、逻辑图和波形图（  ）。

- 半导体三极管有三种工作状态，即放大状态，饱和状态，截止状态（  ）。

- 组合逻辑电路的特点为输入，输出之间没有反馈通路，电路中没有记忆元件，只由门电路组成（  ）。

- 触发器根据电路结构分类，分为基本触发器，维持阻塞触发器，主从触发器，边沿触发器（  ）。

- 触发器的逻辑功能不可以用真值表、卡诺图、特性方程、状态图和波形图五种方式描述（  ）。

- 触发器的翻转有先有后，并不都和时钟脉冲CP同步（  ）。

- 时序逻辑电路的特点是：在任何一个时刻的输出状态不仅取决于当时的输入信号，而且还取决于电路原来的状态（  ）。

四、名词解释：（10分）

1、译码：

2、模拟信号：

3、卡诺图化简法：

4、相对精度：

5、输出建立时间：

五、化简：（20分）

1、Y=A+B+B

2、Y=A+B+C+BD

3、Y=AB+ABCD

4、F=+B+ A+AB

六、简答题：（5分）

1、如何进行时序逻辑电路的分析？

七、设计题：（15分）

1、设计一位二进制数的比较器（不要求画逻辑图，要求写出逻辑表达式）。