汽车运用与维修专业操作技能考核试卷(A卷)

姓名--------       准考证号--------              班级---------

试题一：电控发动机检测与排放

本题分值：100   本题权重：30%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 根据故障现象，运用检测仪器，找出故障原因。

- 根据故障原因，运用正确的方法排除故障。

故障设置原则

| 序号 | 故障设置 | 选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油泵继电器损坏 | 在所列故障中任选两项 |
| 2 | 点火器故障 |  |
| 3 | 节气门位置传感器损坏 |  |
| 4 | 空气流量计失效 |  |
| 5 | 曲轴位置传感器失效 |  |

试题二：气缸磨损检测

本题分值：100权重：20%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确运用外径千分尺测量活塞直径

- 熟练正确运用内径千分尺测量汽缸内径并计算圆度和圆柱度

- 能根据测量结果判断是否需要修理。

试题三：顶置凸轮轴的拆装

本题分值:100权重:25%

考核时间:20分钟

考核要求:

- 正确完成进,排气凸轮轴的拆装,掌握顺序,方法

- 熟练运用工具

- 真确安装凸轮轴承盖位置,螺栓扭紧次序正确,扭紧力矩符合要求

试题四：桑塔纳灯光电路的故障排除

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确口述电路图中灯光电路电流走向

- 熟练正确运用万用表检测电路故障

- 能根据故障现象正确判断故障部位

- 能准确分析相应故障原因

- 熟练正确的排除故障

汽车运用与维修专业操作技能考核试卷(B卷)

姓名--------          准考证号-------         -班级---------

试题一：顶置凸轮轴的拆装

本题分值:100权重:25%

考核时间:20分钟

考核要求:

- 正确完成进,排气凸轮轴的拆装,掌握顺序,方法

- 熟练运用工具

- 真确安装凸轮轴承盖位置,螺栓扭紧次序正确,扭紧力矩符合要求

试题二：气缸磨损检测

本题分值：100权重：20%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确运用外径千分尺测量活塞直径

- 熟练正确运用内径千分尺测量汽缸内径并计算圆度和圆柱度

- 能根据测量结果判断是否需要修理。

试题三：电控发动机检测与排放

本题分值：100   本题权重：30%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1) 根据故障现象，运用检测仪器，找出故障原因。

(2) 根据故障原因，运用正确的方法排除故障。

故障设置原则

| 序号 | 故障设置 | 选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油泵继电器损坏 | 在所列故障中任选两项 |
| 2 | 点火器故障 |  |
| 3 | 节气门位置传感器损坏 |  |
| 4 | 空气流量计失效 |  |
| 5 | 曲轴位置传感器失效 |  |

试题四：汽车雨刮电路的故障排除

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1)熟练正确口述电路图中雨刮电路电流走向

(2)熟练正确运用万用表检测电路故障

(3)能根据故障现象正确判断故障部位

(4)能准确分析相应故障原因

(5)熟练正确的排除故障

汽车运用与维修专业操作技能考核试卷（C）

姓名--------           准考证号--------          班级---------

试题一：电控发动机检测与排放

本题分值：100   本题权重：30%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1)根据故障现象，运用检测仪器，找出故障原因。

(2)根据故障原因，运用正确的方法排除故障。

故障设置原则

| 序号 | 故障设置 | 选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油泵继电器损坏 | 在所列故障中任选两项 |
| 2 | 点火器故障 |  |
| 3 | 节气门位置传感器损坏 |  |
| 4 | 空气流量计失效 |  |
| 5 | 曲轴位置传感器失效 |  |

试题二：顶置凸轮轴的拆装

本题分值:100权重:25%

考核时间:20分钟

考核要求:

- 正确完成进,排气凸轮轴的拆装,掌握顺序,方法

- 熟练运用工具

- 真确安装凸轮轴承盖位置,螺栓扭紧次序正确,扭紧力矩符合要求

试题三：气门间隙调整

本题分值:100权重:25%

考核时间:20分钟

考核要求:

- 熟练正确掌握两种气门间隙的调整

- 调整程序规范，准确度符合要求。

试题四：桑塔纳灯光电路的故障排除

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确口述电路图中灯光电路电流走向

- 熟练正确运用万用表检测电路故障

- 能根据故障现象正确判断故障部位

- 能准确分析相应故障原因

- 熟练正确的排除故障

汽车运用与维修专业操作技能考核试卷（D卷）

姓名--------             准考证号-------           -班级---------

试题一：气缸磨损检测

本题分值：100权重：20%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确运用外径千分尺测量活塞直径

- 熟练正确运用内径千分尺测量汽缸内径并计算圆度和圆柱度

- 能根据测量结果判断是否需要修理。

试题二：桑塔纳灯光电路的故障排除

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确口述电路图中灯光电路电流走向

- 熟练正确运用万用表检测电路故障

- 能根据故障现象正确判断故障部位

- 能准确分析相应故障原因

- 熟练正确的排除故障

试题三：气门间隙调整

本题分值:100权重:25%

考核时间:20分钟

考核要求:

(1) 熟练正确掌握两种气门间隙的调整

(2) 调整程序规范，准确度符合要求。

试题四：试题一：电控发动机检测与排放

本题分值：100   本题权重：30%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1) 根据故障现象，运用检测仪器，找出故障原因。

(2) 根据故障原因，运用正确的方法排除故障。

故障设置原则

| 序号 | 故障设置 | 选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油泵继电器损坏 | 在所列故障中任选两项 |
| 2 | 点火器故障 |  |
| 3 | 节气门位置传感器损坏 |  |
| 4 | 空气流量计失效 |  |
| 5 | 曲轴位置传感器失效 |  |

汽车运用与维修专业操作技能考核试卷（E卷）

姓名--------           准考证号--------            班级---------

试题一：气门间隙调整

本题分值:100权重:25%

考核时间:20分钟

考核要求:

(1) 熟练正确掌握两种气门间隙的调整

(2) 调整程序规范，准确度符合要求。

试题二：汽车雨刮电路的故障排除

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1) 熟练正确口述电路图中雨刮电路电流走向

(2) 熟练正确运用万用表检测电路故障

(3) 能根据故障现象正确判断故障部位

(4) 能准确分析相应故障原因

(5) 熟练正确的排除故障

试题三：电控发动机检测与排放

本题分值：100   本题权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1) 根据故障现象，运用检测仪器，找出故障原因。

(2) 根据故障原因，运用正确的方法排除故障。

故障设置原则

| 序号 | 故障设置 | 选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油泵继电器损坏 | 在所列故障中任选两项 |
| 2 | 点火器故障 |  |
| 3 | 节气门位置传感器损坏 |  |
| 4 | 空气流量计失效 |  |
| 5 | 曲轴位置传感器失效 |  |

试题四：发动机电路接线

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练识读汽油发动机电路

- 熟练正确连接电源（充电）电路，启动电路，点火电路，仪表电路;

- 汽油发动机正常工作发动机电路接线

汽车运用与维修专业操作技能考核试卷（F卷）

姓名--------          准考证号--------            班级---------

试题一：气缸磨损检测

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确运用外径千分尺测量活塞直径

- 熟练正确运用内径千分尺测量汽缸内径并计算圆度和圆柱度

- 能根据测量结果判断是否需要修理

试题二：发动机电路接线

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练识读汽油发动机电路

- 熟练正确连接电源（充电）电路，启动电路，点火电路，仪表电路;

(3)  汽油发动机正常工作发动机电路接线

试题三：桑塔纳灯光电路的故障排除

本题分值：100权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

- 熟练正确口述电路图中灯光电路电流走向

- 熟练正确运用万用表检测电路故障

- 能根据故障现象正确判断故障部位

- 能准确分析相应故障原因

- 熟练正确的排除故障

试题四：电控发动机检测与排放

本题分值：100   本题权重：25%

考核时间：20分钟

考核要求：

(1) 根据故障现象，运用检测仪器，找出故障原因。

(2) 根据故障原因，运用正确的方法排除故障。

故障设置原则

| 序号 | 故障设置 | 选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油泵继电器损坏 | 在所列故障中任选两项 |
| 2 | 点火器故障 |  |
| 3 | 节气门位置传感器损坏 |  |
| 4 | 空气流量计失效 |  |
| 5 | 曲轴位置传感器失效 |  |