中级汽车维修工操作技能考核评分记录表

考生姓名：                班级：

北京BJ2023S型汽车发动机不能启动的故障诊断与排除。

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 评分记录 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正确使用工具，仪器 | 4 | 使用不当酌情扣分 |  |  |  |
| 2 | 根据发动机无法启动的故障现象，确定故障性质 | 3 | 确定错误扣3分 |  |  |  |
| 3 | 查找发动机无法启动的原因 | 10 | 检查方法错误扣3分 检查程序错误扣3分 检查错误扣5分 |  |  |  |
| 4 | 确定故障部位（口述） | 3 | 确定错误扣3分 |  |  |  |
| 5 | 故障排除 | 8 | 不能排除扣8分 不能完全排除酌情扣分 |  |  |  |
| 6 | 验证排除效果 | 3 | 没验证扣3分 验证方法不高酌情扣分 |  |  |  |
| 7 | 遵守安全操作规程，正确使用工量具，操作现场整洁 安全用电，防火，无人身设备事故 | 4 | 不符合要求，每项扣1分，扣完为止 违反规则操作发生触电火灾，人身设备事故按0分处理 |  |  |  |
| 8 | 合计总分 | 35 |  |  |  |  |

技术标准：故障排除后，发动机能顺利启动（正常温度下，启动时间≤5s）怠速运转稳定且转速符合要求，加速性能良好，不得有化油器回火、排气管放炮、冒黑烟等不良现象。

汽车运用与维修专业操作技能考核评分记录表

考生姓名：            班级：

活塞连杆组的拆装

| 序号 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 扣分记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸活塞连杆组件 | 10 | 拆卸方法不正确每次扣5分，不做标记（已有标记可不做）、不按顺序摆放扣5分 |  |  |
| 2 | 相关检查 | 各组件损坏情况检查 | 5 | 未检查或检查后不报告扣5分 |  |  |
| 3 | 活塞连杆组件装复 | 5 | 安装方法不正确扣5分，连杆盖安装错乱扣5分，活塞环开口未错开扣5分，连杆盖螺栓未按规定力矩拧紧扣5分 |  |  |
| 4 | 工具、零件摆放整齐，无落地 | 5 | 摆放不整齐或落地扣5分 |  |  |
| 5 | 操作现场整洁，无人身、设备事故 | 5 | 因操作不当发生重大事故，计 0分 |  |  |
| 6 | 合计总分 | 35 |  |

操作技术要求：

一 　拆装操作必须规范，拆装顺序要正确；

2　正确使用专用工具与量具；

3　连杆盖螺栓和曲轴主轴颈轴承盖螺栓必须按规定力矩和方法拧紧；

4　对配合的相对运动表面应高度清洁，并抹上适量的润滑油；

5　各相互配对的零件（如活塞连杆组件）不能随意调换，安装的方向也该正确；

二　检测技术参数：

a、活塞环与活塞环槽之间的间隙即侧隙为0.02~0.05mm；

b、活塞环装入气缸后开口间的距离即端隙，其中第1道气环为0.03~0.45mm，第二道气环为0.25~0.40mm，油环为0.25~0.50mm；

c、活塞环开口要错开90°~180°。

汽车运用与维修专业操作技能考核评分记录表

考生姓名：            班级：

解放CA1091型载货汽车转向器的检修调整

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 | 评分标准 | 评分记录 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向器的解体 | 解体工艺 | 4 | 每出现一次操作错误后1分 |  |  |  |
| 2 | 转向器主要零件的修理（修复方法可以口述） | 转向器壳体的检修 螺杆，螺母（或蜗杆）的检修 摇臂轴及齿扇（或指）的检修 其他机件的检修 | 12 | 检验方法不正确扣2分 检查结果不正确扣1分 修理方法不正确扣1分 检验方法不正确扣2分 检验结果不正确扣1分 修理方法不正确扣1分 检验方法不正确扣2分 检验结果不正确扣1分 修理方法不正确扣1分 检验方法不正确扣2分 检验结果不正确扣1分 修理方法不正确扣1分 |  |  |  |
| 3 | 转向器的装配与调正 | 装配调正方法及质量 | 10 | 装配方法不正确扣2分 调正方法不正确扣3分 调正结果不符合技术要求口6分 |  |  |  |
| 4 | 安全文明生产 | 遵守安全操作规程，正确使用工量具，操作现场整洁 安全用电，防火，无人身设备事故 | 4 | 不符合要求每处扣1分扣完为止 因违反操作发生触电，火灾，人身设备事故本题0分处理 |  |  |  |
| 5 | 合计总分 |  | 30 |  |  |  |  |

技术标准：1`壳体无裂纹，结合面平面度误差不大于0.10mm

2`摇臂轴与村套配合间隙不大于0.10mm

3`摇臂轴及转向螺杆无裂纹，转向螺杆，转向螺母齿面，循环环及其滚道表面无明显磨损及点，转向螺杆轴承及油封完好；

4`转向螺母与螺杆的轴向及径向间隙不大于0.05mm

5`转向螺杆安装后，其转动力矩应为0.7~1.2N.m

6`转向器侧盖固定螺检的拧紧力矩为31~41N.m

7`转向器府盖固定螺检拧紧力矩为54~69N.m